Практикум

по курсу

«Автоматизация в теплоэнергетических системах»

Практическая работа № 1

Общее задание.

Линеаризовать уравнения статики и динамики в окрестностях номинальных режимов.

Пример. Линеаризация нелинейного ДУ.

3xy - 4x2 + 1,5y = 5 + y

Данное ДУ является нелинейным из-за наличия произведений переменных х и у. Линеаризируем его в окрестности точки с координатами х0 = 1, = 0, = 0. Для определения недостающего начального условия у0 подставим данные значения в ДУ:

3у0 - 4 + 0 = 0 + у0    откуда    у0 = 2.

Введем в рассмотрение функцию

F = 3xy - 4x2 + 1,5x’y - 5y’ - y

и определим все ее производные при заданных начальных условиях:

= (3у - 8х= 3*2 - 8*1 = -2,

= (3х + 1,5x’ - 1= 3*1 + 1,5*0 - 1 = 2,

= (1,5у= 1,5*2 = 3,

= -5.

Теперь, используя полученные коэффициенты, можно записать окончательное линейное ДУ:

-5.(y’ + 2.(y + 3.(х’ - 2.(х = 0.

(

Линеаризация ДУ, заданного в явном виде относительно у, т.е. y = F(x) производится по формуле

,

то есть, в данном случае нет необходимости искать производные по у.

Варианты заданий.

Вариант № 1

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y = 2.х + x3

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима

xн = 2 и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y3 = 2 . x2.

Вариант № 2

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

xн = 1

y = 2.х2 + x5

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) = 2 . u . f + f,

uн = fн = 0,	    yн = 2.

Вариант № 3

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

y = 2 . u2 . f + f3 + 2 . u2

uн = 0,5;    fн = 1

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + 2 . y . y(1) + y = 2 . u(1) . f + u3,

uн = 1,   fн = 2.

Вариант № 4

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

y = u . f + u2

uн = 1;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y3 = u(1) . f + u . f + u2,

uн = 1,   fн = 2.

Вариант № 5

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

2 . u . - f = 0

uн = 2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y + y . u - 2 . u . f  + u(1) = 0,

uн = 0,5,   fн = 1.

Вариант № 6

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима xн = 1

y2 + y.х2 - 2. x = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y = 2 . u . f + u (1),

uн = 0,5;    fн = 2.

Вариант № 7

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y2 - 2.u.x - x3 - 4 = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y2 = 2 . x.

Вариант № 8

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 1

y = 4.х2 + x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (1 + y) + y = u . u(1) + f . f(1),

uн = 2;  fн = 1.

Вариант № 9

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y = 2.х2 + x.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (2 + y) + y = u2 . u(1) + f,

uн = 0,5;  fн = 1.

Вариант № 10

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y = 2.х.(1 + x2).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y = 2 . x3 + x . x(1).

Вариант № 11

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 3

y = 2.х.(3 + x)

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y . y(1) + y = 2 . x3 + x . x(1).

Вариант № 12

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u . - 2f . y = 0

uн = 2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y +  u - u . f  + u(1) = 0,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 13

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 1

y2 - y . x2 - 2 . x = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y . y(1) = 2 . x - 8 . x3;

xн = 2;   yн = 2.

Вариант № 14

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

2 .+ u . f . y = 0

uн = -2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 2.

Вариант № 15

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y = 3.х2 + 2.x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (1 + 2.y) + y = u . u(1) +. f . f(1),

uн = 2;  fн = 1.

Вариант № 16

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 1

y = 5.х2 + 3.x.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (2 + 3.y) + y = u2 . u(1) + 2.f,

uн = 1;  fн = 1.

Вариант № 17

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 3

y = 2.х.(1 + x2).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + 2.y . y(1) + y =  x3 + 3.x . x(1).

Вариант № 18

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 1

y = 2.х.(10 + x).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

5.y . y(1) + y = 2 . x3 + 3.x . x(1).

Вариант № 19

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u . - 5.f. y = 0

uн = 1;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y +  u - 2.u . f  + u(1) = 0,

uн = 0.5;   fн = 1.

Вариант № 20

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

y2 - 4.y . x2 - x = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y . y(1) = 3 . x - 5 . x3;

xн = 2;   yн = 1.

Вариант № 21

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

2 .+ 2. u . f . y = 0

uн = 2;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 22

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

4 .+ u . f . y = 0

uн = -2;    fн = -1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 23

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 1

y = 2.х2 + 2.x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (1 + 2.y) + y = u . u(1) +. f . f(1),

uн = 2;  fн = 2.

Вариант № 24

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 3

y = 2.х2 + 3.x.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (2 + 3.y) + y = u2 . u(1) + 2.f,

uн = 1;  fн = 2.

Практическая работа № 2

Общее задание.

1. По заданным дифференциальным уравнениям определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные функции, структурные схемы звеньев, характеристические уравнения и их корни. Показать распределение корней на комплексной плоскости.

Оценить устойчивость каждого из звеньев.

2. По заданной передаточной функции записать дифференциальное уравнение.

Пример решения задания 1

Дано дифференциальное уравнение, характеризующее динамику технологического объекта,

.

Если обозначить Y(s), X(s) и U(s) как изображения сигналов y, x и u соответственно, то операторное уравнение (при нулевых начальных условиях) в данном случае примет вид:

6,25s2Y(s) + 4sY(s) + Y(s) = 9X(s) – 1,2sX(s) - 5sU(s).

Данное уравнение можно преобразовать, вынеся Y(s) и X(s) за скобки:

Y(s). (6,25s2 + 4s + 1) = X(s). (9 – 1,2s) - 5sU(s).

Отсюда получено:

.

Если обозначить передаточные функции объекта как

,

то получается уравнение    Y(s) = Wx(s).X(s) + Wu(s).U(s). Структурная схема объекта приведена на рисунке 1.

Полученные передаточные функции имеют одинаковые знаменатели, называемые характеристическими выражениями:

A(s) = 6,25s2 + 4s + 1.

Если приравнять данное выражение к нулю, то образуется характеристическое уравнение 6,25s2 + 4s + 1 = 0, корни которого

и .

Распределение корней на комплексной плоскости показано на рис. 2. По рисунку видно, что корни лежат в левой полуплоскости, следовательно, объект устойчив. ♦

Пример решения задания 2

Дана передаточная функция вида

.

Для записи дифференциального уравнения необходимо учесть, что по определению , откуда получено:

,

Y(s) (s – 0,5)(3s2 + 2) = X(s) (7s3 + 5,5),

Y(s) (3s3 + 2s – 1,5s2 – 1) = X(s) (7s + 5,5),

3s3 Y(s) + 2s Y(s) – 1,5s2 Y(s) – Y(s) = 7s X(s) + 5,5 X(s).

Теперь, если применить обратное преобразование Лапласа, получается:

.  ♦

Варианты заданий.

Вариант № 1

1. 	а) ;		y(0) = 1; 	y’(0) = 2;

б) ;	y(0) = 10; 	y’(0) = 6.

2. 	.

Вариант № 2

1. 	а) ;	y(0) = -2; 	y’(0) = 0;

б) ;	y(0) = -1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = 1.

2. 	.

Вариант № 3

1.	а) ;	y(0) = 3;	y’(0) = 1;

б) ;	y(0) = 2;	y’(0) = -18.

2. 	.

Вариант № 4

1.	а) ;	y(0) = -1;	y’(0) = 2;

б) ;	y(0) = 15;	y’(0) = -2.

2. 	.

Вариант № 5

1.	а) ;	y(0) = 3;	y’(0) = -11;

б) ;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1.

2. 	.

Вариант № 6

1.	а) ;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1;

б) ;	y(0) = 0;	y’(0) = -10;	y’’(0) = 1.

2. 	.

Вариант № 7

1.	а) ;	y(0) = 1;	y’(0) = 7;

б) ;	y(0) = -3;	y’(0) = 5.

2. 	.

Вариант № 8

1.	а) ;	y(0) = -1;	y’(0) = 4;

б) ;	y(0) = 9;	y’(0) = -4.

2. 	.

Вариант № 9

1.	а) ;	y(0) = -2;	y’(0) = 3;	y’’(0) = 1;

б) ;		y(0) = 0.5;	y’(0) = 1.

2. 	.

Вариант № 10

1.	а) ;		y(0) = y’’(0) = 10;	y’(0) = 1;

б) ;		y(0) = 9;	y’(0) = -1.

2. 	.

Вариант № 11

1.	а) ;	y(0) = 0;	y’(0) = -1;	y’’(0) = 1;

б) ;		y(0) = 1;	y’(0) = 0;	y’’(0) = 12.

2. 	.

Вариант № 12

1.	а) ;	y(0) = 5; 	y’(0) = 3;

б) ;		y(0) = -2; 	y’(0) = 1.

2. 	.

Вариант № 13

1.	а) ;	y(0) = 2;	y’(0) = 8;

б) ;	y(0) = -2;	y’(0) = 2.

2. 	.

Вариант № 14

1.	а) ;	y(0) = 7;	y’(0) = -2;

б) ;	y(0) = 5;	y’(0) = -1.

2.	.

Вариант № 15

1.	а) ;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -3;

б) ;	y(0) = 2;	y’(0) = -1;	y’’(0) = 1.

2.	.

Вариант № 16

1.	а) ;	y(0) = 1;	y’(0) = 2;

б) ;	y(0) = -1;	y’(0) = 4.

2.	.

Вариант № 17

1.	а) ;	y(0) = -1;	y’(0) = 1;

б) ;	y(0) = 3;	y’(0) = -2.

2.	.

Вариант № 18

1.	а);		y(0) = 5;	y’(0) = 1;

б) ;		y(0) = y’’(0) = 4;	y’(0) = 2.

2.	.

Вариант № 19

1.	а) ;		y(0) = 1;	y’(0) = -2;

б) ;		y(0) = -2;	y’(0) = 4.

2.	.

Вариант № 20

1.	а) ;	y(0) = 0;	y’(0) = -2;	y’’(0) = 1;

б) ;		y(0) = 1;	y’(0) = 0;	y’’(0) = 2.

2.	.

Вариант № 21

1.	а) ;	y(0) = 5; 	y’(0) = 4;

б) ;	y(0) = 3;	y’(0) = 2.

2.	.

Вариант № 22

1.	а) ;		y(0) = 2;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1;

б) ;	    y(0) = 5;	y’(0) = -2.

2.	.

Вариант № 23

1.	а) ;	y(0) = 2; 	y’(0) = 4;

б) ;		y(0) = -1; 	y’(0) = 2.

2.	.

Вариант № 24

1.	а) ;	y(0) = 2;	y’(0) = 4;

б) ;	y(0) = -3;	y’(0) = 1.

2.	.

Практическая работа № 3

Общее задание.

По заданным изображениям Y(s) получить оригиналы y(t).

Пример. Случай обратного преобразования Лапласа при наличии комплексных корней.

Изображение выходного сигнала Y(s) имеет вид

.

Корни знаменателя включают нулевой корень, действительный и пару комплексных корней:	s0 = 0;		s1 = - 2,54;		s2,3 = - 0,18 ( j*1,20.

Изображение Y(s) разбивается на сумму четырех дробей:

.

Тогда оригинал y(t), согласно табл. 1.1 и 1.2, имеет вид:

y(t) = y0(t) + y1(t) + y2,3(t) = M0 +  + 2 е(t [C . cos((.t) - D . sin((.t)],

где ( и ( - действительная и мнимая части пары комплексных корней s2,3, C и D – действительная и мнимая части пары коэффициентов М2 и М3.

Для корня s0 = 0:

,

,

y0(t) = M0 = 0,85;

Для корня s1 = -2,54:

,

,

,

y1(t) = ;

в) для корней s2,3 = -0,18 ( j*1,20:

,

,

,

y2,3(t) =2 е-0,18t [-0,34 cos(1,20 t) - 0,24 sin(1,20 t)].

В итоге получаем оригинал:

y(t) = 0,85 – 0,18 е-2,54 t – 2 е-0,18 t [0,34 cos(1,20 t) + 0,24 sin(1,20 t)].(

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) ;	б) ;

Вариант № 2

а) ;		б) .

Вариант № 3

а) ;	        б) ;

Вариант № 4

а) ;		б) .

Вариант № 5

а) ;   б) ;

Вариант № 6

а) ;     б) .

Вариант № 7

а) ;	б) ;

Вариант № 8

а) ;		б) .

Вариант № 9

а) ;		б) ;

Вариант № 10

а) ;		б) .

Вариант № 11

а) ;   	б) ;

Вариант № 12

а) ;	б) .

Вариант № 13

а) ;		б) ;

Вариант № 14

а) ;	б) .

Вариант № 15

а) ;		б) ;

Вариант № 16

а) ;	   	б) .

Вариант № 17

а) ;	б) ;

Вариант № 18

а) ;	б) .

Вариант № 19

а) ;	б) ;

Вариант № 20

а);		б) .

Вариант № 21

а) ;	  б) ;

Вариант № 22

а) ;	 	б) .

Вариант № 23

а) ;		б) ;

Вариант № 24

а) ;	б) 	.

Практическая работа № 4

Общее задание.

По заданным передаточным функциям получить оригиналы y(t).

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) ;		б) .

Вариант № 2

а) ;		б) .

Вариант № 3

а) ;		б) .

Вариант № 4

а) ;		б) .

Вариант № 5

а) ;	б) .

Вариант № 6

а) ;		б) .

Вариант № 7

а) ;			б) .

Вариант № 8

а) ;		б) .

Вариант № 9

а) ;		б) .

Вариант № 10

а) ;		б) .

Вариант № 11

а) ;		б) .

Вариант № 12

а) ;	б) .

Вариант № 13

а) ;		б) .

Вариант № 14

а) ;		б) .

Вариант № 15

а) ;	б) .

Вариант № 16

а) ;		б) .

Вариант № 17

а) ;	б) .

Вариант № 18

а) ;		б) .

Вариант № 19

а) ;	б) .

Вариант № 20

а) ;		б) .

Вариант № 21

а) ;		б) .

Вариант № 22

а) ;		б) .

Вариант № 23

а) ;	б) .

Вариант № 24

а) ;		б) .

Практическая работа № 5

Общее задание.

По заданным передаточным функциям определить частотные характеристики (АФХ, АЧХ и ФЧХ).

Пример.

Дана передаточная функция

.

При s = j( имеем:

=  =  =  =

=  - j = Re(() + j Im(().

Изменяя ( от 0 до (, можно построить АФХ (см. рисунок). (

Для построения АЧХ и ФЧХ используются формулы:

,		.

Формулы получения АФХ по АЧХ и ФЧХ:

Re(() = A(() . cos (((),

Im(() = A(() . sin ((().

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) ;			б)

K=3; T1=2;  T2=3;  T3=4.

Вариант № 2

а) ; 			б) ,

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 3

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 4

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 5

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 6

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 7

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 8

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 9

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 10

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 11

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 12

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 13

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 14

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 15

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 16

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 17

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 18

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 19

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 20

а) ;		б)

где  T1=2;  T2=3.

Вариант № 21

а) ;		б)

где   T1=2;  T2=3.

Вариант № 22

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 23

а) ;			б)

где  K=3; T=2.

Вариант № 24

а) ;			б)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Практическая работа № 6

Общее задание.

Дана одноконтурная АСР, для которой определена передаточная функция регулятора (Р) с настройками и дифференциальное уравнение объекта управления (ОУ). Требуется определить:

- передаточную функцию разомкнутой системы W∞(s),

- характеристическое выражение замкнутой системы (ХВЗС),

- передаточные функции замкнутой системы Фз(s) – по заданию,

Фв(s) – по возмущению, ФЕ(s) – по ошибке,

- коэффициенты усиления АСР,

- устойчивость системы.

Пример решения задания.

Дан ПИ-регулятор с ПФ вида Wp = 2 +  и объект управления, описываемый дифференциальным уравнением

.

Определяется передаточная функция объекта:

.

Тогда передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:

.

ХВЗС:

D(s) = A(s) + B(s) = 2s4 + 3s3 + s2 + 2s3 + 9s2 + 6s + 1 = 2s4 + 5s3 + 10s2 + 6s + 1.

Передаточные функции замкнутой системы:

- по заданию,

- по ошибке,

- по возмущению.

По передаточным функциям определяются коэффициенты усиления путем подстановки в них s = 0:

Кз = Фз(0) = 1 – по заданию;

КЕ = ФЕ(0) = 0 – по ошибке;

Кв = Фв(0) = 0 – по возмущению.

Устойчивость АСР определяется по критерию Гурвица.

Поскольку коэффициенты ХВЗС а4 = 2, а3 = 5, а2 = 10, а1 = 6, а0 = 1 (степень полинома n = 4), то матрица Гурвица имеет вид:

(обратите внимание на сходство строк матрицы: 1 с 3 и 2 с 4). Определители:

Δ1 = 5 > 0,

,

Δ4 = 1* Δ3 = 1*209 > 0.

Поскольку все определители положительны, то АСР устойчива.   ♦

Варианты заданий.

Вариант № 1

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 2

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 3

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,5;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 4

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 5

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 6

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 7

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 8

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 8;

дифференциальное уравнение ОУ: .

Вариант № 9

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 10

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 11

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 12

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 +  ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 13

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 14

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 15

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 16

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 17

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 18

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 19

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4;

дифференциальное уравнение ОУ:   .

Вариант № 20

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 21

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 22

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 23

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,5 + ;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Вариант № 24

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,1;

дифференциальное уравнение ОУ:	.

Практическая работа № 7

Общее задание.

По табличным данным построить переходную кривую объекта, определить параметры передаточной функции объекта, рассчитать настройки ПИД-регулятора, обеспечивающие 20%-е перерегулирование.

Варианты заданий.

Вариант № 1

(X = 15 кПа;	(Y = 24 (С;	( = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0,0 | 4,4 | 8,8 | 12,8 | 16,0 | 18,8 | 21,0 | 22,2 | 23,8 | 24,0 |

Вариант № 2

(Xвх = 15 кПа;	(Y = 150 (С;	(зап = 0,15 мин

| t, мин | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 9 | 20 | 34 | 52 | 79 | 108 | 124 | 136 | 143 | 148 | 149,7 | 150 |

Вариант № 3

(Xвх = 90 м3/час;	    (Y = 45 (С;    (зап = 0,1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0,0 | 5,5 | 16,0 | 25,5 | 31,5 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 41,7 | 43,0 | 43,8 | 44,5 | 45,0 |

Вариант № 4

(Xвх = 25 кПа;    (Y = 8 (С;	    (зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0,00 | 0,10 | 1,30 | 2,75 | 3,90 | 4,90 | 5,70 | 6,30 |

| t, мин | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 6,70 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 7,85 | 7,95 | 8,00 | 8,00 |

Вариант № 5

(Xвх = 0,5 кг/см2;    (Y = 36 (С;	    (зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 4,0 | 8,3 | 12,8 | 16,5 | 19,2 | 21,3 | 23,3 | 25,0 | 27,0 | 28,5 |

| t, мин | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 30,0 | 30,8 | 31,7 | 32,4 | 33,0 | 33,6 | 34,1 | 34,7 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |

## Вариант № 6

(Xвх = 10 кПа;    (Y = 7 (С;	    (зап = 0,35 мин

| t, мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,6 | 4,45 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,75 | 6,9 | 7,0 |

Вариант № 7

(Xвх = 25 кПа;    (Y = 7,5 (С;	    (зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,1 |

| t, мин | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Вариант № 8

(Xвх = 4 кПа;    (Y = 0,138 %;	    (зап = 34 сек

| t, мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 1,261 | 1,26 | 1,269 | 1,291 | 1,315 | 1,338 | 1,357 | 1,368 | 1,376 | 1,380 | 1,380 |

Вариант № 9

(Xвх = 5,5 кПа;    (Y = 0,149 %;	    (зап = 40 сек

| t, мин | 0 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,009 | 0,032 | 0,060 | 0,089 | 0,116 | 0,130 | 0,141 | 0,149 | 0,149 |

Вариант № 10

(Xвх = 20 кПа;    (Y = 23 (С;	    (зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 8,2 | 11,2 | 14 | 16,4 |
| t, мин | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| (Y | 18,2 | 20,2 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 |  |

Вариант № 11

(Xвх = 20 кПа;	    (зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 4,7 | 8,4 | 13,2 | 19,3 | 25,7 |

Вариант № 12

(Xвх = 20 кПа;    (Y = 30 (С;	    (зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 |

Вариант № 13

(Xвх = 10 кПа;	    (зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,15 | 0,5 | 1,15 | 2,35 | 4,2 | 6,6 | 9,65 | 12,9 |

Вариант № 14

(Xвх = 30 кПа;    (Y = 7,0 (С;	    (зап = 0,2 мин

| t, мин | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,42 | 1,33 | 2,31 | 3,43 | 4,55 | 5,46 | 6,02 | 6,44 | 6,72 | 6,86 | 7,00 |

Вариант № 15

(Xвх = 25 кПа;    (Y = 50 (С;	    (зап = 2 мин 45 сек

| t, мин | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 30 | 36 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 |

Вариант № 16

(Xвх = 9,6 м3/час;    (Y = Н мм.вод.ст.;    (зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | -1 | -1,625 | -2,125 | -2,5 | -2,517 | -2,512 | -2,37 |
| t, мин | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |  |  |
| (Y | -2,0 | -1,375 | -0,375 | 0,875 | 2,16 | 3,5 |  |  |

Вариант № 17

(Xвх = 8 кПа;    (Y = 6 (С;	    (зап = 2 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,3 | 0,9 | 2 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
| t, мин | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (Y | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,93 | 5,97 | 5,99 | 6 | 6 |

Вариант № 18

(Xвх = 15 кПа;    (Y = 3,8 т/час;	    (зап = 3 мин

| t, мин | 0 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,65 | 2,23 | 2,85 | 3,2 | 3,4 | 3,53 | 3,62 | 3,67 | 3,72 | 3,75 | 3,77 | 3,79 | 3,8 |

Вариант № 19

(Xвх = 20 кПа;    (Y = 22,6 (С;	    (зап = 30 сек

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 2,2 | 6 | 9,2 | 11,6 | 13,8 | 15,7 | 17,5 |
| t, мин | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| (Y | 19,1 | 20,4 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,5 | 22,6 |  |

Вариант № 20

(Xвх = 10 кПа;    (Y = 5,5 (С;	    (зап = 0,55 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,133 | 0,7 | 2,2 | 3,733 | 4,62 | 5,0 | 5,23 | 5,34 | 5,4 | 5,43 | 5,47 | 5,5 |

Вариант № 21

(Xвх = 30 кПа;    (Y = 6,5 (С;	    (зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Y | 0 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,35 | 6,45 | 6,5 |

Практическая работа № 8

Общее задание.

Определить устойчивость звеньев методами Стодола, Гурвица и Михайлова.

Пример.

Пример определения устойчивости по критерию Гурвица описан в на предыдущей практической работе. Здесь рассматривается критерий Михайлова.

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид (см. предыдущий пример):

D(s) = 2s4 + 5s3 + 10s2 + 6s + 1.

После подстановки s = j( получается выражение для годографа Михайлова:

D(j() = 2(j()4 + 5(j()3 + 10(j()2 + 6 j( + 1 = 2(4 - 5j(3 - 10(2 + 6 j( + 1 =

= ReD(() + j.ImD((),

где ReD(() = 2(4 - 10(2 + 1 – действительная часть выражения годографа,

ImD(() = - 5(3+ 6( - мнимая часть.

Далее, варьируя частоту ( от 0 до бесконечности, рассчитываются точки годографа (см. табл. 1.3) и на комплексной плоскости строится кривая (см. рисунок 1.43).

Годограф Михайлова начинается на положительной действительной полуоси и последовательно обходит четыре квадранта (степень характеристического полинома также равна  n = 4), следовательно, система устойчива.

| ( | ReD(() | ImD(() |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0,1 | 0,1 | 0,9002 |
| 0,5 | 0,2 | 0,6032 |
| 1 | 0,5 | -1,375 |
| 2 | 1 | -7 |
| 5 | 2 | -7 |
| 10 | 2,5 | 16,625 |
| ( | ( | -( |

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) ;		б) .

Вариант №  2

а) ;    		б) .

Вариант № 3

а) ;	б) .

Вариант № 4

а) ;     		б) .

Вариант № 5

а) ;	б) .

Вариант № 6

а) ;		б) .

Вариант № 7

а) ; 	б) .

Вариант № 8

а) 	б) .

Вариант № 9

а) ;	б) .

Вариант № 10

а) ;	б) .

Вариант № 11

а) ;	б) .

Вариант № 12

а) ;	б) .

Вариант № 13

а) ;	б) .

Вариант № 14

а) ;	б) .

Вариант № 15

а) ;		б) .

Вариант № 16

а) ;		б) .

Вариант № 17

а) ;	б) .

Вариант № 18

а) ;	б) .

Вариант № 19

а) ;	б) .

Вариант № 20

а) ;	б) .

Вариант №  21

а) ;	б) .

Вариант № 22

а) ;	  	б) .

Вариант № 23

а) ;	б) .

Вариант № 24

а) ;		б) .

Практическая работа № 9

Варианты заданий.

Вариант № 1

x(t) = 1(t),	f(t) = 0.

Вычислить значение I0 для АСР.

Привести график зависимости I0 = f(K0).

Вариант № 2

K = 1,		x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

Вычислить значение I0 для АСР.

Привести график зависимости I0 = f(K0).

Вариант № 3

K = 1,		x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

Вычислить значение I1 для АСР (( = 1).

Привести график зависимости I1 = f(K0).

Вариант № 4

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0.

Вычислить значение I0 для АСР.

Найти оптимальное значение K0.

Вариант № 5

x(t) = 0,	f(t) = 0,5*1(t).

Вычислить значение I0 для АСР как функцию K0 и T.

Найти оптимальное значение K0.

Вариант № 6

x(t) = 2*t,	f(t) = 0.

Вычислить значение I1 для АСР

как функцию Кр (( = 1).

Найти оптимальное значение Kр.

Вариант № 7

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0,

T = 4 мин, 	( = 0,5 мин.

Вычислить значение I0 для АСР

как функцию K0.

Найти оптимальное значение K0.

Вариант № 8

x(t) = x0*1(t),	f(t) = 0.

Записать условия устойчивости замкнутой АСР относительно К0 и К1.

Вычислить значение I1 (( = 1).

Найти оптимальные значения К0 и К1 из условия минимума I1.

Вариант № 9

x(t) = 0,	f(t) = 1(t).	( = 1.

Записать условия устойчивости АСР

относительно К0 по критерию Гурвица.

Вычислить значение I1 для АСР как функцию К0 и Т.

Построить график зависимости I1 = f(K0).

Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

Вычислить К0 опт для T = 4 мин и ( = 3 мин.

Вариант № 10

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин и К = 1.

Вариант № 11

K = 2,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин.

Вариант № 12

K = 4,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I1 для АСР (( = 2).

2. Привести график зависимости I1 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин.

Вариант № 13

x(t) = 3*1(t),	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 2 мин.

Вариант № 14

x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 2 мин.

Вариант № 15

x(t) = 3*t,	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I1 для АСР (( = 1).

2. Привести график зависимости I1 = f(Kр).

3. Найти оптимальное значение Кр  из условия минимума I1.

4. Вычислить Кр опт для T = 3 мин.

Вариант № 16

x(t) = 0,5*1(t),		f(t) = 0,

T = 4 мин, 	( = 0,5 мин.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

Вариант № 17

x(t) = x0*1(t),	f(t) = 0.

1. Записать условия устойчивости замкнутой АСР относительно К0 и К1.

2. Вычислить значение I1 (( = 1).

3. Найти оптимальные значения К0 и К1 из условия минимума I1.

Вариант № 18

x(t) = 0,	f(t) = 1(t),	( = 1.

1. Записать условия устойчивости АСР относительно К0 по критерию Гурвица.

2. Вычислить значение I1 для АСР как функцию К0 и Т.

3. Построить график зависимости I1 = f(K0).

4. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

5. Вычислить К0 опт для T = 4 мин и ( = 3 мин.

Вариант № 19

x(t) = 0,5*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин и К = 1.

Вариант № 20

K = 1,5,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости

I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин.

Вариант № 21

K = 0,2,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I1 для АСР (( = 2).

2. Привести график зависимости I1 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I1.

4. Вычислить К0 опт для T = 5 мин.

Вариант № 22

x(t) = 0,1*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 10 мин.

Вариант № 23

x(t) = 0,	f(t) = 1,5*1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин.

Вариант № 24

x(t) = 0,3*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин и К = 1.

Практическая работа № 10

Общее задание.

По диаграмме Кенигса-Ламерея построить качественно фазовый портрет АСР (использовать метод точечных преобразований).

Варианты заданий.

Вариант № 1					Вариант № 2

Вариант № 3					Вариант № 4

Варианты № 5, 17				Варианты № 6, 18

Варианты № 7, 19				Варианты № 8, 20

Варианты № 9, 21				Варианты № 10, 22

Варианты № 11, 23				Варианты № 12, 24

Вариант № 13					Вариант № 14

Вариант № 15					Вариант № 16

Практическая работа № 11

Общее задание.

По фазовой траектории АСР построить качественно переходную характеристику.

Варианты заданий.

Варианты № 1, 13				Варианты № 2, 14

Варианты № 3, 15				Варианты № 4, 16

Варианты № 5, 17				Варианты № 6, 18

Варианты № 7, 19				Варианты № 8, 20

Варианты № 9, 21				Варианты № 10, 22

Варианты № 11, 23				Варианты № 12, 24

Содержание

С.

Практическая работа № 1						1

Практическая работа № 2						6

Практическая работа № 3						12

Практическая работа № 4						15

Практическая работа № 5						17

Практическая работа № 6						20

Практическая работа № 7						24

Практическая работа № 8						28

Практическая работа № 9						31

Практическая работа № 10						35

Практическая работа № 11						37

# Text boxes

х

у

х

у

u

f

y

u

f

y

u

f

y

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

u

f

y

х

у

u

f

y

х

у

u

f

y

Wx(s)

Wu(s)

x

u

y

Re

Im

-1

0

s1

s2

Рис. 2

Рис. 1

2

Re

Im

K

0

P

ОУ

y

u

e

x

7

Re

Im

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

y

f

u

e

x

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

45о

Zн

Zк

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

Zк = f(Zн)

Zк

45о

Zн

Zк = f(Zн)

Zк

45о

Zн

Zк = f(Zн)

Z2

Z1

A

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2